## Slide 1
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
PORTAIL INTER-DIMENSIONNEL
RICKLAB™
Borne interactive de sélection dimensionnelle
Monde Réel / Monde Virtuel
«RICK VIRTUAL WORLD. »
Groupe n°4 — Bachelor 2 — Fondamentaux IT
Workshop National B2 • Session Septembre 2026 • EPSI
1 / 14

## Slide 2
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
2 / 14
SOMMAIRE
Plan de la présentation
01
Contexte & problématique
3
02
Équipe & répartition des tâches
4
03
Architecture technique
5
04
Technologies et outils utilisées
6,7
05
Fonctionnement de A à Z
8
06
Présentation de prototype
9
07
Problèmes rencontrés
10
09
Conclusion
12
10
Ressources & liens
13
08
Axes d'amélioration
11
10
Annexe
14

## Slide 3
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
3 / 14
01 — CONTEXTE
Bienvenue dans le RickLab™
LE WORKSHOP
Chaque équipe de Bachelor 2 dispose de 5 jours en configuration Scrum pour concevoir un prototype interdimensionnel exploitant :
Un microcontrôleur (ESP32 / Arduino / RPi)
Une ressource myDiL (impression 3D…)
Une véritable brique logicielle
NOTRE PROBLÉMATIQUE
Matérialiser le passage d'une dimension à une autre :
Identification par badge RFID
Interrogation vocale en langage naturel
IA pour comprendre la destination
Orientation vers Monde Réel ou Virtuel

## Slide 4
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
4 / 14
02 — ÉQUIPE
Répartition des tâches — Groupe de 5
Djiongo Dany
Monde Virtuel
API • Poster • Git • Documentation
Diallo Harissou
Firmware ESP32
Montage électrique et code embarqué
Kemeni Daniel
Assemblage Électronique, Trello,
Montage Wokwi
Tchakounte Francesca
Assemblage électronique et
Câblage
Kouakou David
Monde Réel
Scène Delightex et
code traduction

## Slide 5
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
5 / 14
03 — ARCHITECTURE
Trois couches en communication continue
COUCHE MATÉRIELLE
ESP32 + RFID RC522
Écran LCD I2C 20×4
Microphone lavalier
COUCHE LOGICIELLE
Python (orchestration)
Whisper + LLM (Groq)
Communication série UART
COUCHE VISUELLE
Delightex (WebSocket)
Animations portail
Monde Réel / Virtuel

## Slide 6
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
6 / 14
04 — TECHNOLOGIES
I - Stack materiel & justifications
ESP32
Cerveau embarqué — connecté IA & PC
RFID RC522
Authentification badge — geste simple
LCD 20×4 I2C
Interface visuelle — phrases complètes
Micro
Capture vocale claire sans fil
Casque VR
Pour la simulation des mondes
Cutter et ciseaux
Mondes 3D immersifs & animations
Fer à souder
Pour souder le lecteur RFID
Colle et scotch
Assemblage de la
boite

## Slide 7
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
7 / 14
II - Stack technique & justifications
Trello
Suivre l’avancement du
projet
Turbosquid
Télécharger les éléments
déjà prêts
Worwi
Tester le code
Arduino
Gemini
Assistant IA
Groq API
Whisper + LLM ultra-rapide & gratuit
Delightex
Mondes 3D immersifs & animations
Python + VS Code +
GitHub
Orchestration IA & gestion
du code
Arduino IDE
Firmware ESP32 officiel

## Slide 8
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
8 / 14
05 — FONCTIONNEMENT
Parcours utilisateur de A à Z
01
Mise sous tension
LCD : « PORTAIL INTER-DIM — SCANNEZ LE BADGE »
02
Scan RFID
Badge accepté → confirmation à l'écran
03
Question à l’utilisateur
« Dans quel monde voulez-vous aller ? »
04
Capture audio
5 secondes via micro pour
Le PC
05
Transcription
Groq Whisper-large-v3-turbo (FR)
06
Décision IA
LLM détermine RÉEL ou VIRTUEL
07
Affichage
Verdict sur LCD + message bienvenue
08
Animation
Delightex déclenche le portail choisi

## Slide 9
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
9 / 14
06 — PROTOTYPE
Le Portail en action
CARACTÉRISTIQUES
Boîtier style Rick & Morty
Écran LCD 20×4 intégré
Lecteur RFID RC522
ESP32 comme cœur système
Message : PORTAIL ACTIF !
Choix : Virtuel ou Réel

## Slide 10
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
10 / 14
07 — DIFFICULTÉS
Obstacles rencontrés
Synchronisation
Coordination scan RFID bloquant + capture audio PC → protocole série revu
Latence chaîne IA
Enregistrement → Whisper → LLM > 1s → modèles turbo + tokens limités
Reconnaissance vocale
Environnement bruyant (salle) → filtrage niveau sonore avant envoi API
Câblage & alimentation
Breadboard dense → faux contacts → passage au boîtier myDiL
Sécurité clé API
Clé Groq en clair → variable d'environnement avant dépôt Git

## Slide 11
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
11 / 14
08 — AMÉLIORATIONS
Feuille de route post-workshop
Sécurité API
Clé Groq dans .env non versionné
VAD (Voice Activity)
Détection fin de parole — plus de durée fixe
Scènes Delightex
Transitions & chargement portail enrichis
Capteur PIR
Réveil automatique de la borne
Industrialisation
Boîtier propre, câblage interne, alim intégrée

## Slide 12
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
12 / 14
09 — CONCLUSION
Le Portail Inter-Dimensionnel RickLab™
Le prototype répond pleinement aux exigences du Workshop National B2 : il embarque un microcontrôleur ESP32, mobilise les ressources de fabrication numérique du myDiL, et intègre une véritable chaîne logicielle articulant reconnaissance vocale, intelligence artificielle générative et rendu visuel immersif.
Au-delà de l'aspect fonctionnel, le prototype porte une véritable intention narrative : transformer une interaction technique — l'authentification et le choix d'un utilisateur — en une expérience spectaculaire fidèle à l'esprit de l'univers Rick et Morty.

## Slide 13
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
13 / 14
10 — RESSOURCES
Liens & dépôts du projet
GitHub — Firmware & Scripts
github.com/djiongodontsi/Univers-des-mondes-
Trello — Suivi du sprint
https://trello.com/invite/b/6aa8f4bc2e07abcf1035e9fe/ATTI6d1cfaf76f9f35e21398aa8b05add324C2F8E5B4/mon-tableau-trello
Monde Virtuel (Delightex)
edu.delightex.com/BTX-AUK
Monde Réel (Delightex)
edu.delightex.com/LDL-ACG

## Slide 14
RICKLAB™ • EPSI B2 • Rick Virtual World
14 / 14
09 — ANNEXE
SYSTEME ELECTRIQUE DE TEST DU CODE
TRELLO
REPOSITORY GITHUB
API GROQ